## Slide 1: Modelli sperimentali di cellule animali
2.Il laboratorio di colture cellulari
Prof. Adriano Angelucci
adriano.angelucci@univaq.it
LTCMA – Marzo 2021

## Slide 2
Il laboratorio di colture cellulari
Ambiente isolato e autosufficiente
Strumentazione necessaria per la manipolazione

## Slide 4: Cappe chimiche/biologiche
Dispositivo che offre un ambiente circoscritto per la manipolazione di un campione biologico
Si distinguono in base al livello di contenimento chimico/biologico in tre classi
Protezione chimica dell’operatore (classe I)
Protezione microbiologica dell’operatore e del campione (II e III)
Possono essere descritti in base alle caratteristiche di filtraggio e di circolazione dell’aria

## Slide 5
0.2 micron
Filtri HEPA
High Efficiency
Particulate Air
filter

## Slide 6: Cappa classe I
Schema dei flussi d’aria forzata

## Slide 7: Cappa classe II

## Slide 8: Cappa classe III
Schema dei flussi d’aria forzata

## Slide 9: Cappe biologiche di classe II
Aria filtrata HEPA
Potenzialmente contaminata
Aria stanza
Cappa a flusso verticale
Protezione microbiologica per le colture
Protezione medio/bassa per l’operatore
Filtri HEPA in entrata e in uscita

## Slide 10
Griglia anticontaminazione

## Slide 11
Zona utile di manipolazione

## Slide 12
Disposizione del materiale
NB: limitare gli oggetti presenti nella cappa
cercare di non ostruire i fori sul piano di lavoro

## Slide 13: Centrifuga
Separare le cellule dal liquido
300 g x 5 minuti è l’accelerazione per sedimentare le cellule senza danneggiarle
Raccomandazioni:
  Localizzazione
  Bilanciamento
  Aereosol
  Rottura delle provette

## Slide 14: Centrifuga
Nomogramma e formula di conversione

## Slide 15
Formula di conversione
Forza g (RCF) = (rpm)2 × 1.118 × 10-5 × r (cm)
Se r=100 mm => RCF ~ (rpm)2 /1000
Centrifuga
RCF | rpm
1 | 100
100 | 1000

## Slide 16: Incubatore
Mantiene le condizioni ambientali ottimali
  Temperatura 37°C
  Umidità (circa 98%)
  pH 7,4 (CO2 sistema tampone bicarbonato)
Pulizia regolare
Controllo dei parametri
Acqua con disinfettante
    Solfato di rame
    Antimicotici

## Slide 17: Sistemi tampone
Il mantenimento del pH è importante soprattutto nelle colture primarie
Il pH ottimale è funzione del tipo cellulare (compreso tra 7,0 e 7,7)
Tampone “fisiologico” CO2/CO32-/HCO3- in atmosfera al 5-10% CO2

## Slide 18: Sistemi tampone
Tampone HEPES (7,2-7,4) può essere tossico
Rosso fenolo come indicatore di pH
  Le cellule crescendo possono acidificare il terreno (giallo)
  Anche contaminazioni batteriche acidificano il terreno
  Terreno viola significa che la CO2 è troppo bassa o le cellule sono morte

## Slide 19: Microscopio a contrasto di fase
Permette di osservare cellule non colorate
Frederick Zernike Premio Nobel Fisica 1953
Limitazioni:
  Alone che circonda le cellule
  Bassa risoluzione (obiettivo 40x)
  Permette l’osservazione solo di
  campioni sottili

## Slide 20: Funzionamento del contrasto di fase
Lo spostamento di fase dell’onda luminosa (non visibile) viene modificato in spostamento di ampiezza dell’onda (visibile)
strumentazione

## Slide 21
Contaminazione fungina
Contaminazione batterica
Presenza di cellule debolmente adese