## Slide 1: Modelli sperimentali di cellule animali
3.Procedure operative
Prof. Adriano Angelucci
adriano.angelucci@univaq.it
LTCMA – Marzo 2021

## Slide 2: Maggiori conquiste dei modelli cellulari
Mantenimento delle condizioni asettiche:
  Buone procedure operative
  Uso delle cappe biologiche
  Uso di antibiotici nei terreni di coltura:
soluzione di streptomicina (10mg/ml) e penicillina (10’000U/ml)
Utilizzo di terreni sintetici + siero bovino
Protocollo per staccare le cellule dalla piastra di coltura senza danneggiarle:
tripsina (0,25% )+ EDTA (0,2 mg/ml)

## Slide 3
Sicurezza dell’operatore
Oltre al mantenimento delle condizioni di sterilità della coltura bisogna prendere in considerazione anche il livello di sicurezza biologico
Ci si riferisce anche per le colture di cellule animali alla scala BIOSAFETY LEVELS che riguarda il rischio da agenti patogeni
A seconda del livello biosafety bisogna assicurare:
  L’attuazione di precisi protocolli di contenimento
                (microbiological practice)
  L’uso di adeguate attrezzature e dispositivi di sicurezza
                (safety equipment)
  Che i locali assicurino il necessario contenimento (facilities)

## Slide 5: Colture di cellule adese
la densità cellulare deve essere mantenuta all’interno di valori limite per:
  Mantenere costante il tasso di crescita
  Evitare la selezione di nuovi cloni
La crescita viene valutata come grado di confluenza

## Slide 6: Grado di confluenza
Quanta superficie di crescita è occupata dalle cellule
Quando le cellule coprono l’80% della superficie vanno spostate (passate) in un nuovo contenitore
Se lasciate ad un alto grado di confluenza per troppo tempo le cellule cambiano fenotipo e possono diventare più difficili da staccare
Solitamente la crescita esponenziale si ha con valori di densità compresi tra 104 e 105 cellule per cm2

## Slide 7: Colture di cellule adese
La linea deve essere mantenuta a crescita esponenziale
Conoscenza della superficie di semina
Cellule seminate ad una confluenza troppo bassa entrano in uno stato di quiescenza e non proliferano
Densità cellulare (10x)
Numero di cellule

## Slide 8: Numero di passaggi
Il numero di volte che la coltura è stata passata («split»)
in un nuovo recipiente
Va sempre indicato sul contenitore, e sui metodi della pubblicazione
Si consiglia di usare le cellule non oltre un certo numero di passaggi per evitare le modificazioni fenotipiche indotte dalla coltura prolungata

## Slide 9: Protocollo: sottocoltura di cellule aderenti
Le cellule smettono di crescere quando raggiungono il 100% di confluenza o in seguito ad esaurimento dei fattori nutritivi
Le cellule vanno portate in sospensione
Si utilizzano proteasi, soluzioni di proteasi e agenti alchilanti o metodi meccanici

## Slide 10: Tripsina EDTA
La tripsina è un enzima proteolitico che permette il distacco delle cellule dalla piastra di coltura
La tripsina taglia i legami peptidici
EDTA chela gli ioni calcio nel terreno che inibiscono l’azione della tripsina
La tripsina si autodigerisce a 37°C dopo 20 minuti
Lasciare le cellule in incubazione con la tripsina ne riduce la vitalità

## Slide 11: Siero
Formulazione aspecifica di fattori di crescita
Siero bovino fetale (FBS), siero bovino neonatale (NCS), siero di cavallo (HS)
Sostegno alla crescita per molti tipi cellulari
Aumenta la capacità tampone
Protegge dai danni meccanici
Facilita l’adesione
Inattivazione del complemento (56°C per 30’)
Apporta circa 5 mg di proteine per ml (10% FBS)

## Slide 12: Trypan Blue
Colorazione per esclusione
Le cellule vive non assorbono il colorante
Le cellule morte con membrana rotta assorbono il colorante e si colorano di blu
procedure

## Slide 13: Camere di conta (emocitometri)
Vetrini speciali che presentano una griglia microscopica che serve per contare le cellule
procedure

## Slide 14: Calcolo del numero di cellule
V= media delle cellule vive
M= media delle cellule morte
D= fattore di diluizione
Fc= fattore di conversione in ml
  Concentrazione cellule vive= V*D*Fc
  Concentrazione cellule morte=M*D*Fc
Volume della conta= 0,1x 1 mm2=0,1 mm3
Fattore di conversione= 104
(0,1 mm3=0,1ul= 10-4ml)
procedure

## Slide 15: Calcolo del numero di cellule
V= 143 media cellule vive
M= 6.7 media cellule morte
D= 2 fattore di diluizione
Fc= 104 fattore di conversione
procedure
V*D*Fc
M*D*Fc
(V+M)*D*Fc

## Slide 16
Crioconservazione cellule animali
Azoto liquido = -196°C

## Slide 17: Pratica della “banca cellulare”
Non è consigliabile mantenere (o programmare di mantenere) per lungo tempo in coltura una popolazione cellulare:
  Rischio di contaminazioni
  Perdita dei caratteri biologici di interesse
  Deriva genetica
  Limite di duplicazioni nelle cellule diploidi
  Costi legati al mancato utilizzo
Il sistema della banca cellulare assicura:
  Qualità costante
  Esperimenti eseguiti ad un numero di passaggi comparabili
  Le cellule sono coltivate solo quando servono
  I caratteri biologici iniziali sono preservati
banca cellulare

## Slide 18: Rilevamento della contaminazione
Modificazione del terreno di coltura: torbidità, abbassamento del pH
Segni di sofferenza cellulare: vacuoli, inclusioni citoplasmatiche, minore adesività
Il micoplasma può essere rilevato tramite coloranti degli acidi nucleici (Hoechst 33258, arancio di acridina)
Il micoplasma può essere individuato tramite test PCR di amplificazione di sequenze specifiche di mRNA
procedure

## Slide 19: Disinfettanti
Principale mezzo per limitare i rischi di contaminazione
Ipoclorito
  Disinfettante ad ampio spettro, efficace contro virus
  Corrosivo per i metalli, non può essere associato ad altri disinfettanti
  Viene rapidamente inattivato in presenza di composti organici
  1000ppm per uso generale e 10000ppm per smaltire terreni
Fenoli
  Non attivo su virus
  Stabile in presenza di composti organici
Alcoli
  Efficaci al 70% (etanolo) e 60-70% (isopropanolo)
  Etanolo attivo contro batteri e virus con capside
Aldeidi (gluteraldeide, formaldeide)
  Altamente irritanti
  Possono essere usati su superfici metalliche e in forma gassosa
procedure

## Slide 20: Metodi di disinfezione e sterilizzazione
Lampada UV (germicida)
Sterilizzazione in autoclave
    121°C per almeno 15 minuti
Vanno regolarmente pulite tutte le superfici di:
  Cappa biologica
  Incubatore (alta frequenza)
  Piano del microscopio
Si devono smaltire con attenzione:
  Terreni di coltura (ipoclorito per alcune ore)
  Consumabile a contatto con le colture (eliminato nei rifiuti appositi)
procedure

## Slide 21: Contaminazione da microorganismi
I principali tipi di contaminanti microbici
  Batteri e funghi
  Micoplasma
  Virus
La contaminazione può avvenire:
  Errore dell’operatore
  Terreni contaminati
  Cappa biologica non funzionante
  Incubatore contaminato
  Conservazione in azoto liquido contaminato
procedure

## Slide 22: Contaminazione da micoplasma
E’ il più piccolo procariota conosciuto (0,35mm)
E’ un parassita obbligato che risiede nel citoplasma delle cellule eucariotiche
Non possiede una parete
5 sono le specie che contaminano normalmente le cellule in coltura
Le conseguenze sul metabolismo cellulare sono evidenti solo in tempi lunghi:
  Riduzione del tasso proliferativo
  Cambiamento della morfologia
  Aberrazioni cromosomiche
  Alterazione del metabolismo degli aminoacidi e degli acidi nucleici
procedure

## Slide 23: Contaminazione da micoplasma
Dato che le alterazioni sono sottili e i metodi di rivelazione complessi la contaminazione da micoplasma è molto diffusa (25%)
Viene rivelata tramite test specifici che devono essere effettuati periodicamente:
  Colorazione del DNA nel citoplasma
  Crescita in agar
  Amplificazione delle sequenze in PCR
  Test Elisa
procedure